永德县小勐统镇70MW农牧光互补光伏发电项目

视频监控系统设备

技术规范书

二○二三年五月·杭州

# 一、工程概况

## 1.1工程概述

(1)  项目名称：永德县小勐统镇70MW农牧光互补光伏发电项目

(2)  项目地址：云南省临沧市永德县

(3)  地理坐标：E99.2671°N24.1421°

(4)  占地面积、土地性质：约1295亩光伏场区和13.77亩永升压站地面积

(5)  装机规模：本期光伏直流侧安装容量80.51176MWp，交流侧额定容量69.975MW

(6)  安装方式：固定方式安装

本项目位于云南省临沧市永德县小勐统镇。光伏电站本阶段拟建设23个光伏发电子阵，总直流安装容量为80.51176MWp，共配置311台225kW组串式逆变器。逆变器与箱变低压侧之间不设置交流汇流箱，逆变器交流侧输出经箱变低压侧进行汇流。23个发电子阵由21台3150kVA箱变、2台2000kVA箱变进行升压，升压至35kV后经电缆或架空集电线路接入新建220kV光伏升压站，最后送出至当地电网。

## 1.2供货范围

1.2.1本次范围为光伏电站视频监控系统。

1.2.2卖方提供整套视频监控系统。

包括但不限于外壳、电气系统、控制与保护系统、监控系统、外壳内动力电缆和控制及通信电缆、接地铜线以及相关附件等。

此外，还需提供以下设备：

（1）用于安装、调试、试运行、运行所供设备维修的专用工具、试验设备和材料及运行维护人员的安全装置等。

（2）用于质保期的备品备件和消耗品（质保责任期末卖方对所有消耗掉的备品备件和易耗部件全面补足）。提供推荐的清单和单价。

（3）提供设备施工安装、调试、运行、维护所需要的全部技术文件资料、图纸。

（4）提供安装指导、调试等技术服务，以及运行人员的培训、保修期内的计划和非计划维修和保养等。

# 二、一般规定与规范

## 2.1总则

本技术规范书适用永德县小勐统镇70MW农牧光互补光伏发电项目视频监控系统设备的采购。包括设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未全面引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。

双方如对本技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，在双方达成一致意见后，可对有关条文进行修改。如其中一方不同意修改，仍以本协议为准。如双方没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，即被认为卖方所提供的产品完全能够满足本技术规范书的要求。

本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

在签定合同之后，买方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，卖方应允诺予以配合。买方如提出修改，具体项目和条件由甲乙双方商定。

## 2.2包装和运输

- 包装

(1)  设备制造完成并通过相关试验测试后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

(2)  包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明买方的订货号和发货号。

(3)  各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀；

- 运输

(1)  合同设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

(2)  合同设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

(3)  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

(4)  运输中不允许有任何的碰撞和磨损。

(5)  随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 2.3产品使用寿命

设备的运输、存储、安装、调试和运行应满足项目现场的气候条件要求，设备的使用寿命应不少于25年；作为负责任的产品供应商，卖方有责任在产品的整个使用寿命期内向买方提供详细的维护方案、更换、收费计划（例如定期的巡检和回访），该维护、更换服务应贯穿产品的整个使用寿命周期。

# 三、标准与规范

本技术要求所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。

设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）以及相关的IEC标准。

在所列标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如卖方采用标准文件列举以外的其他标准时，须经买方同意方能使用。

视频安防监控系统技术要求   GA/T 367-2001；

安全防范工程程序和要求    GA/T75-94；

建筑闭路电视系统工程技术规范    GB-50198-2011；

彩色电视图像质主观评价方法    GB7401-1987；

建筑智能化工程设计标准    DB32/181-1998；

数据中心设计规范    GB50174-2017；

安全防范工程费用概预算定额编制办法    GA/T78-94。

# 四、专用技术要求

## 4.1 视频监控主机技术要求

控制室配置1套视频监控工作站，工作站应选用性能优秀的计算机，带液晶显示器、键盘、鼠标，具有高分辨率的图像处理能力，主要指标要求如下：

- CPU：英特尔酷睿i7-10700，8 核，12MB 缓存，3.0Ghz；

- 内存：16GB 双通道 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 内存；

- 硬盘：≥1TB，3.5” 7200rpm SATA HDD*2；RAID: ServeRAID支持RAID0/1/10 ；

- 网卡：2个千兆以太网卡；

- 显卡：NVIDIA Quadro P2000, 8GB；

- 光驱：DVD；

- 显示器：不低于24寸全高清IPS LCD；

- 标配鼠标键盘；

- 预装windows 10 专业版操作系统。

## 4.2 CVR存储单元技术要求

在控制室配置1套CVR存储单元，存储容量不小于96TB。CVR存储单元可进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统,视频存储时间不小于30天，详细技术参数如下：

- 24盘位控制器磁盘阵列；

- 1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；

- 支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；

- 4U机架式24盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；

- 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）

## 4.3 网络一体化球技术要求

本工程中各主要区域设置球型和半球型的监控摄像机，用于光伏场区及升压站的安防监视，主要指标要求如下：

- 网络球型摄像机技术参数

- 400万7寸23倍红外网络球机

- 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪

- 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS

- 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR

- 宽动态: 120 dB超宽动态

- 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍

- 视场角: 55°~2.7°（广角~望远）

- 水平范围: 360°

- 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）

- 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s

- 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s

- 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440）

- 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

- 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

- SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB

- 报警输入: 2路报警输入

- 报警输出: 1路报警输出

- 音频输入: 1路音频输入

- 音频输出: 1路音频输出

- 补光: 红外照射距离: 150 m

- 供电方式: AC24 V

- 电源接口类型: 两线式

- 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W）

- 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90%

- 除雾: 加热玻璃除雾

- 防护: IP66

- 网络半球型摄像机技术参数

- 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机

- 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测

- 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR

- 宽动态: 120 dB

- 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

- 焦距&视场角:

- 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°

- 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°

- 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°

- 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°

- 补光灯类型: 红外灯

- 补光距离: 最远可达30 m

- 波长范围: 850 nm

- 防补光过曝: 支持

- 最大图像尺寸: 2560 × 1440

- 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

- 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

- 音频:1个内置麦克风

- 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

- 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

- 电流及功耗: DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W

- 防护: IP66

## 4.4 光纤交换机技术要求

控制室配置光纤环网主交换机共2台，现场配置光纤环网交换机23台，管理楼配置交换机1台，通过光纤环网连接到光纤环网主交换机，网络系统通过以太网将控制室及现地、管理楼的设备构成一个计算机网络。具有高速传送数据能力和极高的可靠性，网络上任一单元故障不影响网络内其它单元的正常通信，发生故障、立即发信，在运行工作站上记录相应报告，网络具有扩展方便、允许结点数满足将来扩展的需要。

控制室光纤环网主交换机的主要技术指标要求如下：

- 通信速率：100/1000M

- 接口数量：单模百兆光口12个、千兆电口12个

- 传输介质：网线、光纤

现地光纤环网交换机的主要技术指标要求如下：

- 通信速率：10/100M

- 接口数量：单模百兆光口2个、百兆电口4个

- 传输介质：网线、光纤

管理楼光纤环网交换机的主要技术指标要求如下：

- 通信速率：100/1000M

- 接口数量：单模千兆电口24个

- 传输介质：网线、光纤

## 4.5 监控立杆及设备箱要求

监控立杆及设备箱整体美观、大方。立杆所有外露金属表面均采用热镀锌防护，镀锌层均匀且厚度不小于55um，视频设备箱采用SU304不锈钢箱体，并对表面作喷塑处理。设备箱应大小适合，安装于立杆上，内含防雷及电源模块、视频电源适配器、光纤收发器、接线端子等。

## 4.6 大屏显示系统技术要求

大屏显示系统应成套选用同一品牌产品，投标时需提供生产厂家针对本项目的制造商授权书。

（1）55英寸超窄边液晶显示单元

在控制室设置1套LCD超窄边液晶拼接屏。LCD显示单元采用55英寸超窄边液晶显示单元。该LCD大屏为3×3布置，具有超高亮度和对比度及超宽视角，能在各个角度均能获得优质的显示效果。具体技术要求如下：

- 屏幕尺寸55寸，LED光源；

- 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.8mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms；

- 亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；

- 显示单元具备3C、CB认证证书；

- LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（投标时需提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

- 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（投标时需提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件并加盖原厂公章）；

- 具备中国节能产品认证证书（能效等级：1级）；

- LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（投标时需提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

- 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。

（2）拼接控制器

具体技术要求如下：

- 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。本次配置产品需支持4路DVI-I接口，可选配VGA转接头/HDMI转接头；12路HDMI解码输出接口，支持H264、H265等编码格式解码，支持300W/500W/800W/1200W解码，支持视音频同步解码，支持任意拼接，支持开窗和漫游功能，单屏支持36个窗口，支持高清底图显示，支持高清全景拼接。

- 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)；

- 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能；

- 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；

- 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频；

- 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置；

- 要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存；

- 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）；

- 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160；

- 投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。

（3）大屏支架

要求采用一体化支架，底座大约500mm，具体尺寸可以根据现场的情况进行定制。底座里要求可以放置大屏拼接器、大屏电源等设备。

同时厂家需配套提供大屏拼接控制器至大屏的DVI线缆，拼接器至电脑（信号需上墙的）的VGA线缆。

## 4.7 柜体要求

4.7.1一般要求

所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。即使在本技术标准中没有特别地提出这样的要求，这些设备也应该满足一完整的产品所具有的全部要求，制造符合《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

除了本技术标准中另有规定以外，制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。

4.7.2涂漆和防锈

除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外，其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。

在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆，使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有半光泽的表面层。

4.7.3柜体

（1）结构

投标厂家应提供前后开门的保护柜，外引接线端子排置于柜内两侧，正面应带玻璃的防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。

（2）材料

二次屏柜是用厚度为不小于2毫米的钢板制作的。

柜设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式，并且要安装容易，控制电缆的进出连接、检查和维护要方便。为了提高运行的可靠性，设备将采用成套插入式结构。

（3）柜的尺寸

屏高2260毫米、宽800毫米、深600毫米

（4）柜的颜色

柜体颜色采用RAL7035。

（5）开门方向

正对屏柜为右门轴，门把手在左侧。

4.7.4低压回路布线和端子

（1）布线

导线应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，且国内知名品牌。电流引入线为截面积大于2.5平方毫米的1000伏聚氯乙烯绝缘线（多股绞线），其它回路为截面积大于1.5平方毫米的1000伏耐热聚氯乙烯绝缘线（多股绞线）。

在采用捆扎布线和采用管道布线时，应该把外观整齐和防止导线发热结合起来考虑。在那些使用屏蔽线、多股软绞线或耐热导线的地方要给予特别的考虑。

若屏内设有加热装置，端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此，应该采用瓷管套着的裸导线，或使用耐热的导线。

在进行屏的内部布线时，不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。

（2）颜色代号

导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。卖方应提交制造厂的颜色代码标准，导线颜色在合同签订后由买方最终决定。

引线应该加套，这些套的颜色就作为相序的代号。

交流回路中的相序是：

A相黄色

B相绿色

C相红色

中性线淡蓝色

在直流回路中：

＋(正极)褐色

－(负极)蓝色

（3）接线端子

所有端子的额定值为1000V、10A，压接型端子，采用凤凰或同等品牌端子。电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，应至少留有20%的备用端子，并留有被用端子排，以供设计时作转接或过渡用，各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源适当隔开，至少间隔1个端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。

4.7.5电子回路

为了预防外部或内部的过电压引起误动作，在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

电子电路的外部连接应该用连接器进行。

应该用线槽进行布线，如果采用其他的布线系统则应由买方审批这种布线系统。

为了防止误动作或拒动，在屏内应该有消除过电压发生的电路，交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

每块印刷电路板应该整个涂上漆以防潮气和灰尘侵入。

4.7.6防雷接地

变电站自动化系统应设有防雷和防止过电压的保护措施，并应满足国家电网公司变电站二次系统防雷接地的相关技术要求。

自动化设备的接地：

•变电站自动化设备的信号接地不应与安全保护接地和交流接地混接。

•交流接地和安全接地可共用一个接地网。

•信号接地宜采用并联一点接地方式。

•在有电源输入的屏柜必须有接地线接到交流电源所在的接地网上。

•向自动化设备供电的交流电源应有中性线（零线）回路，中性线应在电源处与接地网相连。

二次屏柜下部应设有截面不小于100mm2的专用的接地铜排母线，二次屏柜上的设备或装置应有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股绝缘铜绞线或电缆接至专用的接地铜排母线，达到“一点接地”的要求。

当屏柜上布置有多个子系统插件时，各插件的工作接地点均应与插件箱的箱体绝缘，并分别引接至屏柜内专用的接地铜排母线。

当采用没有隔离的串行通信口从一处引接至另一处时，两处必须共用同一接地系统，若不能实现则需增加电气隔离措施。

所有屏柜柜体、打印机外设等设备的金属壳体应可靠接地。

屏蔽电缆的内屏蔽层在计算机侧一点接地，屏蔽电缆的外屏蔽层宜两端接地。

4.7.7铭牌

屏的铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

铭牌的尺寸：400×60mm

4.7.8照明

在各屏内的顶板上装有交流220伏的照明灯，由专用自动开关手动控制。

# 五、供货范围

## 5.1 一般要求

5.1.1卖方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术经济性能符合本技术要求的要求。

5.1.2 卖方提供详细的供货清单、组件出厂检测报告、合格证，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规范书未列出和/或数目不足，卖方仍需在执行合同时补足，且不另外增加费用。

5.1.3 卖方提供随机备品备件，并给出具体清单。

## 5.2 供货范围

供货情况如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频工作站 | CPU：英特尔酷睿i7-10700, 8 核, 12MB缓存, 3.0GHz 内存：16GB 双通道 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 硬盘：不小于1TB 显示器：不低于24寸全高清IPS LCD HD-DVD ，含键盘、鼠标 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监控摄像球机 | 400万像素一体化网络球机 | 台 | 33 | 光伏场区23台，升压站10台 |
| 3 | 半球型摄像机 | 400万像素半球型摄像机 | 台 | 12 | 管理房2台，预制舱10台 |
| 4 | 监控立杆 | D100×4米，含安装基础件 | 根 | 33 |  |
| 5 | 视频设备箱 | 300*400，不锈钢304，含网络信号及电源避雷器 | 套 | 33 |  |
| 6 | 光电转换器 |  | 对 | 5 | 按需配置 |
| 7 | 现地交换机 | KNS系列，安装于箱变低压柜，2个百兆光4个百兆电 | 台 | 23 |  |
| 8 | CVR存储单元 | 满足至少128路网络视频输入 | 套 | 1 |  |
| 9 | 硬盘 | 6T | 块 | 16 |  |
| 10 | 核心交换机 | KNS系列，12个百兆光12个千兆电 | 台 | 2 |  |
| 11 | 管理楼交换机 | KNS系列，24个千兆电 | 台 | 1 |  |
| 12 | 服务器 | 含视频管理软件平台 | 台 | 1 |  |
| 13 | 大屏幕液晶拼接显示系统 | 3×3布置，55"拼接屏，含拼接控制器 | 套 | 1 |  |
| 14 | 附件 | 跳线、尾纤、耦合器等 | 项 | 1 |  |
| 15 | 屏体及附件 | 800mm×600mm×2260mm，含空开、加热器等 | 面 | 1 |  |

# 六、交货检验与验收

## 6.1 一般要求

1)  投标方应满足本规范所提的技术要求。

2)  投标方应向招标方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。

3)  投标方应具备有效方法，控制所有关键元器件/材料、外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。

4)  招标方有权委派第三方监造单位到投标方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的元件、设备及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方应提供给招标方代表技术文件及图纸查阅，试验及检验所必须的仪器工具、办公用具供使用。

5)  在设备开始生产前，投标方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便招标方确定驻厂监造计划。

6)  如在安装的试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换，不得因此而延误工程进度。

## 6.2 质量保证

1)  在招标方正确有效地存储、安装和使用条件下，投标方产品在等效满负荷累积168小时试运行后进行验收。

2)  在保证期内，投标方产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，投标方应无偿地为招标方修理或更换零部件，直至改进设备结构并无偿供货。

3)  设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值且属于投标方责任时，则投标方应自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。

4)  投标方提供的产品应满足在保证期内经供、需双方认可的权威第三方抽样检测合格，抽检数量和频次由招标方决定。

## 6.3 生产控制与出货检验

本次招标所采购的设备，允许招标方将引入第三方检测实验室和认证机构，对生产全过程进行质量控制。

## 6.4 现场验收

设备的现场验收包括开箱检验和性能验收两部分，由招标方、投标方和第三方监造方共同组织进行，如果其中一方未到现场，则认为其认可验收结果。

（1）开箱检验

（a）设备到达安装现场后，供、需双方应按第三方监造单位的要求进行开箱检验方法，对照装箱清单逐件清点，进行检查和验收。

（b）由投标方外包生产的设备（部件）到达安装现场后，仍由招标方会同投标方进行检查和验收。

（c）投标方应提供可靠的设备完好到达安装现场的包装及运输措施。投标方应对运输过程中出现的问题全部负责。

（2）性能验收

性能验收目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合规范书和标准的要求，验收合格出具“阶段性验收证明”。性能验收试验的地点在项目所在地。光伏电站在连续运行30天后，且等效满负荷运行小时不少于168小时，进行设备性能试验。性能试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方及与合同设备有关的施工、调试等单位进行讨论后确定，投标方应进行配合。

## 6.5 最终验收

光伏电站在质保期满之后，由招标方和投标方共同组织对现场设备进行抽样送往第三方测试单位进行效率测试，如果绝缘性能满足标准要求，则通过最终验收，招标方出具最终验收证明。

# 七、技术资料及交付进度

## 7.1 概述

（1）投标方向招标方提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。

（2）投标方所提供的各种技术资料应能满足招标方对电站设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。

（3）投标方保证技术文件及图纸清楚无误、装封良好、并按系统分类提供给招标方。

（4）投标方应应随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单。

## 7.2 投标方提供的技术资料及图纸

（1）投标方在投标时应提供的资料（初步资料）

（a）有关资料

工厂质量认证材料（复印件），工厂概况；

投标方产品业绩表；

重要部件的外协及外购情况；

已投运产品存在的问题，本次拟采用哪些完善措施。

（b）图纸及说明书

设备外形尺寸图（包括荷重资料）；

（2）投标方在合同签字生效后应提供的资料

（应注明“XXXXXXXXX工程专用”和“正式资料”）

设备外形尺寸图、安装详图（包括荷重资料）；

安装使用说明书；

电气接线原理图；

产品随机资料，包括产品证书，供货清单，外形尺寸图，组装图，设备参数，安装、运行、检修使用说明书以及易损件清单等资料5套，在产品交货时提交给招标方。

（3）性能参数

投标方需向招标方提供所有设备的电性能参数。

（4）投标方提供技术文件数量及时间

上述所列项目的初步资料，在接到中标通知后10天内提供招标方，正式资料在签订合同后15天内提供给招标方。文件提供的份数为一式4份，投标方应按规定的时间和文件份数提供。招标方负责及时向设计院提供必需的资料，设计院需要投标方会签确认的图纸，投标方应在5天内回复。工程投产后，所有资料提供竣工版5份，并提供竣工版磁盘一份。

# 八、 技术服务和设计联络

## 8.1 现场服务

（1）投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段提供包括服务人数的现场服务计划表。如果此人数不能满足工程需要，投标方要追加人数和时间，且不发生费用。

（2）投标方现场服务人员具有下列资质：

（3）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

（4）有较强的责任感和事业心，按时到位；

（5）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的项目的工作经验，能够正确地进行现场指导；

（6）身体健康，适应现场工作的条件。

## 8.2 现场服务职责

（1）投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和协助设备调试、参加试运和性能验收试验。

（2）在安装和调试前，投标方技术服务人员向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装 | 设备的安装及固定线缆的安装及固定是否符合组件本身的技术要求 |  |
| 2 | 协助设备调试 | 确保设备本身不存在问题，如有异常，及时解决 |  |

（3）投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

（4）投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

（5）投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

## 8.3 人员培训

（1）供货方负责对用户运行和检修人员的培训工作，保证用户掌握设备性能和特点，满足安全运行、设备检修的要求。

（2）培训计划和内容由投标方在投标书中列出。

培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训讲师构成 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

## 8.4 售后服务要求

投标方提供终身维修服务。招标方发现问题向投标方发出通知后，维修人员24小时内抵达现场，并在72小时内解决问题，恢复正常发电，否则招标方有权向投标方进行发电量损失索赔。问题处理后，投标方半个月内向招标方提交分析报告。

## 8.5 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

# 九、 性能验收试验

## 9.1 催交、催运与现场检验

承包人应当负责所有设备材料的催交、催运直至运抵项目现场。

承包人应要求分包人及供货商同意监理工程师检验任何运抵现场供货内容。对监理工程师在检验过程中提出的任何异议承包人应立即进行核查，采取必要措施全面正确地履行其合同义务，并将采取的措施通知监理工程师。

承包人应执行合同及相应技术规范规定的所有检验和试验，相应检验方法和检验机构应满足技术规范要求,完成检验后向发包人提供检验或试验报告。承包人或其供货商或分包人应在执行任何检验或试验前5天书面通知监理工程师检验或试验的地点和时间。如果承包人未能发出此类通知，监理工程师有权不认可检验或试验的结果，并要求承包人重新检验或试验。如果承包人拒绝进行重新检验或试验，发包人有权自行或聘请第三方重新检验或试验，不论结果是否合格，所需费用均由承包人承担。

发包人可要求承包人对进入现场的设备、材料进行任何附加检验，或重新检验。如果附加或重新检验表明，结果不符合合同要求，不管合同有何其它规定，承包人不能将该批检验过的设备、材料用于合同工程，附加或重新试验的费用由承包人承担。如果附加或重新检验结果符合合同要求，由发包人承担附加或重新检验的费用。如果承包人执行监理工程师的指示进行附加或重新检验，使承包人遭受损失或合同工程已或将延误，且附加或重新检验的结果表明，检验过的设备、材料符合合同要求。

如果分包人或供货商未能及时、正确地履行上述合同义务，监理工程师有权拒绝接收分包人或供货商的供货或提供的服务。

承包人应当遵守中国相关法律和法规进行设备、材料强制性检验、试验、检测等要求。

## 9.2 检验、试验和验收

应按本规范对承包人提供的设备进行检验和试验。工厂检验和试验、现场检验和试验（含调试）及验收试验是三个不同的阶段。对材料及制造工艺进行检验，通过试验证实各设备的性能，而验收试验则指通过最终全面运行证明其性能和保证值。

业主将按最新版的约定的性能验收规范来接收整套光伏发电系统。

承包人应编制设备和材料的试验工作计划，安排所有设备、材料按规程、规范要求应进行的任何现场试验的时间和试验方案，报监理审核，发包人代表批准。承包人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行合同所规定的各项现场试验，并负责准备试验所需的技术文件、装备、仪器、工具、燃料、水电与材料等消耗品。

如果需要发包人代表及监理工程师到场的试验，则承包人应提前48小时通知发包人代表及监理工程师，如发包人代表及监理工程师未在通知的时间和地点到场，则除非发包人代表或监理工程师另有指令，否则，承包人就可开始进行规定的试验。

承包人应及时将正式的试验报告提交监理工程师及发包人代表。无论发包人代表及监理工程师是否参加了试验，检验或试验的准确性及正确性，仍由承包人负责，不解除承包人的任何义务或职责。

发包人可要求承包人附加任何检验，或重新试验。如果附加或重新试验表明，结果不符合合同要求，承包人则应立即组织更换或修复缺陷，并保证上述被更换或修复的项目符合合同规定，如有必要应再次进行重新试验，附加或重新试验和再次重新试验的费用均由承包人承担。如果附加或重新试验结果符合合同要求，由发包人承担附加或重新试验的费用。如果承包人执行监理工程师的指示进行附加或重新试验，使承包人遭受损失或合同工程已或将延误，且附加或重新试验的结果符合合同要求。

合同规定的由承包人承担试验之外的其他试验，承包人应负责提供为进行试验所必需的所有文件和其他资料，还应提供为有效进行上述试验所需要的协助。

## 9.3 清退出场

如果发包人代表或监理工程师根据检验、检查或试验结果判定，其工程设备、材料、设计或加工成品或半成品质量不合格或不符合合同的规定，且是无法通过修复达到符合合同规定的，则发包人代表或监理工程师就可发出通知要求承包人将上述工程设备、材料、加工成品或半成品，立即运离现场，并说明清退出场的理由。承包人则应立即组织清退并更换，并保证上述被更换物资符合合同规定。