招标书

我单位现有批钢构件需要采购，经物资采购小组研究决定：以福建安装“闽安通”采购平台全平台公开招标的询报价方式，选择符合我方要求的钢结构件加工厂加工采购。望能得到你们的高度重视，欢迎你们的踊跃参加！

一、本次邀请报价的物资如下：

| 序号 | 项目描述 | 材质 | 单位 | 描述 | 暂估吨位 | 单价组成 | 综合单价（元） | 综合总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 材料费 | 材料损耗 | 制作费 | 除锈、油漆费 | 打包费 | 运费 |  |  |  |
| 1 | 格构式钢柱 | Q355B/Q235B | 吨 | HM550x300x11x18等、按图拆解散件加工制作 | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 2 | 焊接H钢 | Q355B | 吨 | H1200*400*14*25等、按图拆解散件加工制作 | 735.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 3 | 焊接H钢 | Q235B | 吨 | H250*200*6*8等、按图拆解散件加工制作 | 21.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 4 | 热轧H钢 | Q355B | 吨 | HM440*300*11*18等、按图拆解散件加工制作 | 54.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 5 | 热轧H钢 | Q235B | 吨 | HW200*200*8*12等、按图拆解散件加工制作 | 0.928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 6 | 柱顶钢压杆 | Q235B | 吨 | [32a、L56x5等、按图拆解散件加工制作 | 50.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 7 | 柱顶钢支撑 | Q235B | 吨 | [32a、L56x5等、按图拆解散件加工制作 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 8 | 钢檩条、墙架柱 | SS400 | 吨 | HN400x200x8x13、HN500x200x10x16等、按图拆解散件加工制作 | 477.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 9 | 钢檩条 | Q235NH | 吨 | C250x75x20x2.0等（檩条镀锌含量按图纸要求）、按图拆解散件加工制作 | 27.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 10 | 组合檩条 | Q235B |  | C250x75x20x2.0、L50*6等（檩条镀锌含量按图纸要求）、按图拆解散件加工制作 | 41.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 11 | 组合檩条 | Q235B |  | [20a、[14a、L140x14、L80x6等、按图拆解散件加工制作 | 39.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 12 | 抗风桁架 | Q235B |  | HW250*250、L125*8等、按图拆解散件加工制作 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 13 | 次构件（含栏杆） | Q235B |  | 工角槽圆管等、按图拆解散件加工制作 | 163.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 14 | 花纹板 | Q235B |  | 8mm平台板等、按图拆解散件加工制作（走道板筋板需焊接） | 106.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 15 | 吊车轨道 |  |  | QU70、含压轨器配件及连接、安装螺栓供应 | 59.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 16 | 楼梯 | Q235B |  | 槽钢+花纹板+圆管等、分段加工制作成件 | 31.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 17 | 天沟 | Q235B |  | H500*200*6*10、按图拆解散件加工制作 | 70.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 合计 |  |  |  |  | 2635.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 以上综合单价包含图纸范围内构件加工所需的详图深化设计费、材料费、耗损费、制作费、喷砂除锈费、油漆费、打包费、钢构件安装螺栓连接件、运输费（运输费指加工厂负责装车及运输至上海港码头，我方只负责上海港码头卸车），不包含安装费用。清单数量为暂估数量，结算数量按图纸按实办理结算。

- 钢材、油漆等主要原材料品牌为国内大厂品牌 ，原材料及构件质量满足国标、图纸等有效技术文件要求。合同范围内钢构件严格按照甲方提供的设计蓝图进行深化和加工。

- 钢构件综合单价包含钢构件安装所需的所有普通镀锌螺栓、高强度螺栓等连接螺栓（供方供应）。

4、钢结构表面处理：钢结构硬喷砂除锈，除锈等级为SA2.5，且需符合现行钢结构施工质量验收规范。

5、涂装要求：按图纸要求（底漆、中间漆、面漆均要按图纸要求涂装）。

6、构件出厂需提供原材料质保资料、成品构件合格证等相关资料。

7、材料单价调差方式：价格调差以支付预付款到账当天和供方在“闽安通”采购平台报价议价截止时间（******）对比，对比依据按照“我的钢铁”网上海市鞍钢Q355B 14－20mm中厚板价格为准（鞍钢品牌仅为调价使用），正负偏差100元/吨内不做调整，超出部分按实调整。预付款到账后，综合价格锁定，固定单价，后期不做调整。

8、依据甲方提供的图纸进行加工供货。钢构件焊接位置需定位螺栓，连接板(件）需焊接，螺栓连接、焊接位置不能油漆。

9、每件钢构件打包完重量不得超过25吨、单件货物尺寸≤18m x≤3m x≤3m 、每件钢构件要合理打包，体积与重量比系数控制在2.8以内，如系数小于2.5合同单价加50元/吨，系数大于2.8的每超过0.1合同单价减50元/吨（例：系数2.81－2.90合同单价减50元/吨、系数2.91－3.00合同单价减100元/吨，以此类推核减合同单价），每件钢构件的体积尺寸以码头承运钢构件船东委托的第三方打尺公司数据为准。（备注提醒：每件钢构件打包件要合理搭配构件，第三方打尺公司每件打包件的数据是对比每件钢构件重量与体积最大值取数据）。供方应负责每件构件的包装安全，包装方案应报需方批准，保证钢构件运输安全、顺利出港并安全到达国外项目所在地，如构件打包件在国内、国外陆路运输及海运过程中发生散件，发生的重新打包费用由供方承担且体积与重量比系数小于2.5合同单价加50元/吨取消。需方应提供每件构件编号， 应标识好每件构件的吊点，提供每件构件符合海关报关要求的唛头，供方应提供每件构件的过磅实际重量及详细尺寸（含包装件的长宽高尺寸）。

10、报价含13%增值税专用发票，开具的13%增值税专用发票应符合海关报关时的要求（如：构件开具发票的单位为千克，构件开票的重量以需方的报关单为准等）。

二、付款方式、结算

1、付款方式：

1) 合同签订后甲方按合同价的  30  %作为预付款支付给乙方。

2) 按甲方要求发货，发货时甲方付款至当批货款的  90%，预付款同比例抵扣货款。

3）付款比率中途留    10   %为加工制作质保金，质保金付清要求： 项目现场安装验收合格 。

4) 本合同价款采用银行转账。

2、结算方式：

1) 钢构部分工程量按照乙方拆分图（将设计钢结构图转化为预制图）进行计算工程量，按合同规定及甲方图纸制作，成品按照制作深化详图理论净量进行结算，扣除各类孔、洞重量（不含螺栓孔），不规则零件按实际净重量结算，扣除切支、切角重量，焊缝、孔洞（≥0.03㎡）、引弧板等均不计量，材料的损耗已计入单价中，均不再计取；最终工程量以双方确认的结算工程量乘以单价进行结算。

三、质量要求及验收标准：

1、乙方应以甲方提供的图纸为依据深化设计，必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2020）加工制作，确保构件质量达到规范要求；本工程所使用的焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证、自检探伤报告，所有原材料符合国家相关质量标准要求。试件取样标准按《GB50755-2012钢结构施工规范》第5.2.5条执行。

四、提货地点、时间及期限

1、送货地点：乙方负责运输到甲方指定上海港集港地(甲方通知地为准)。

2、交付时间：计划于2024年5月5日开始发货，2024年5月10日发货完毕。具体安排以甲方下发的书面发货计划为准。

请参与投标报价单位以综合单价在“闽安通”采购平台报价，此投标书上综合单价的单价组成的报价表格书面盖章后以附件方式附在“闽安通”采购平台。谢谢合作！

单    位：福建省工业设备安装有限公司

联 系 人：王志昆

电    话： 13159028182

单位地址：福建省泉州市田安路华尔顿大厦7D

日期：   2024年 3月15日